## Slide 1
CNT + 官能基分子の非断熱反応
IBM 量子ハードウェア検証レポート
PennyLane + IBM Quantum Platform (Heron r2) · 7 モデル · 3 バックエンド · CNOT 0→80
2026-07-23 | 社内量子コンピュータイニシアティブ 定例報告会
Notes: 冒頭: 本日は PennyLane と IBM 量子実機を用いた CNT 界面の非断熱ダイナミクスシミュレーションの結果を報告します。7 種類のモデルを段階的に実装し、3 台のバックエンドで検証しました。

## Slide 2
本日のアジェンダ
01
研究背景・動機
なぜ量子コンピュータで分子-金属界面を模擬するか
02
実装した 7 モデル
1-qubit (CNOT=0) から 2-qubit (CNOT=80) まで段階的拡張
03
実機検証結果
ibm_marrakesh / ibm_fez / ibm_kingston での測定値
04
主要な物理的発見
位相保護・非単調 Stark 応答・CNT 径スケーリング
05
今後の展望
2D スキャン・多モード JT・FT-QC への道筋

## Slide 3
研究背景: なぜ量子シミュレーションか
古典計算の限界
• 非断熱電子-核結合は指数的コスト
• MCTDH は自由度 ~20 で限界
• 多体 Kondo 効果は近似不可避
→
量子シミュレーションの優位性
• 実時間ダイナミクスは量子が有利
• Trotter 誤差は制御・定量化可能
• 小系から段階的スケールアップ可能
本研究のスコープ: CNT + 官能基分子系
カーボンナノチューブ (CNT) と官能基 (-COOH, -OH 等) の界面における非断熱電荷移動・エネルギー移動を量子回路で模擬。
1-qubit の線形掃引モデルから 2-qubit のフェルミオン電子移動モデルまで 7 種類を IBM 量子実機で検証し、厳密解と定量比較した。

## Slide 4
実装した 7 モデル: 概要
# | モデル | Qubit | CNOT | MAE | バックエンド
1 | Landau-Zener (LZ) | 1 | 0 | ~2.0% | ibm_kingston
2 | Rosen-Zener (RZ) | 1 | 0 | 0.89% | ibm_marrakesh
3 | Jahn-Teller (JT) | 2 | 40 | 2.0% | ibm_fez
4 | Berry 位相 | 2 | 2 | 0% ★ | ibm_fez
5 | Spin-Boson (SB) | 2 | 40 | 1.26% | ibm_marrakesh
6 | Stark-SB | 2 | 40 | 0.75% | ibm_marrakesh
7 | Anderson-Newns (AN) | 2 | 80 | 0.84% | ibm_marrakesh
★ Berry 位相は overlap MAE = 12.7% だが、Berry 位相 γ の誤差は 0%。トポロジカル保護による。
AN は本研究で初めて実装したフェルミオン金属電子モデル。

## Slide 5
1-qubit モデル: Landau-Zener & Rosen-Zener
Landau-Zener (LZ)
H = (αt/2)·Z + (Δ/2)·X
ibm_kingston
バックエンド
0
CNOT / 回路
~2.0%
MAE
線形時間変化磁場
物理モデル
ショット + 読み出し
主誤差源
~2.0%
MAE
Rosen-Zener (RZ)
H = (ε₀/2)·Z + (Δ₀·sech(t/τ)/2)·X
ibm_marrakesh
バックエンド
0
CNOT / 回路
0.89%
MAE (全 15 回路)
sech パルス周期振動
物理モデル
ショット + 読み出し
主誤差源
0.89%
MAE

## Slide 6
Jahn-Teller 時間発展 & Berry 位相
Jahn-Teller (JT)
H = (ε/2)·ZI + (ω/2)·IZ + g·XX
g | P_IBM | P_exact | 誤差
0.10 | 0.208 | 0.230 | 9.45%
0.30 | 0.964 | 0.995 | 3.12%
0.50 | 0.351 | 0.358 | 2.02%
0.70 | 0.119 | 0.123 | 2.98%
1.00 | 0.883 | 0.920 | 3.99%
MAE = 2.0% | CNOT = 40 | ibm_fez
全 P_IBM < P_exact → T1 緩和の系統的署名
Berry 位相 Wilson Loop
0%
Berry 位相 γ の誤差
• γ = π を完全再現 (誤差 0.000%)
• overlap MAE = 12.7% でも位相は保護
• CNOT = 2 のみの軽量回路
→ トポロジカル保護の NISQ 実証

## Slide 7
Spin-Boson モデル: コヒーレント-局在化クロスオーバー
H = (ε/2)·ZI + (Δ/2)·XI + (ω/2)·IZ + g·ZX
g | α | ⟨ZI⟩_IBM | ⟨ZI⟩_exact | 状態
0.20 | 0.08 | -0.2512 | -0.2537 | コヒーレント
0.35 | 0.25 | -0.0159 | +0.0022 | 境界 (ゼロ)
0.50 | 0.50 | +0.2302 | +0.2463 | Toulouse
0.60 | 0.72 | +0.3875 | +0.3639 | 局在化
0.80 | 1.28 | +0.4888 | +0.4918 | 強局在化
MAE = 1.26% | CNOT = 40 | ibm_marrakesh
⟨ZI⟩ の符号変化 (負→正) で相転移を直接観測
Kondo パラメータ α = 2g²/ω²
α < 0.5
コヒーレント
トンネル支配
α = 0.5
Toulouse 点
高感受率
α > 0.5
局在化
古典速度論
→
→
CNT(10,10) → α ≈ 0.65 (局在化相)
• SB 実機結果から CNT(10,10) が局在化相であることを実証
• 径依存性: α ∝ d² → 臨界径 d_c ≈ 1.2 nm の存在を示唆
• d < 1.2 nm: 量子トンネル支配 | d > 1.2 nm: 古典速度論

## Slide 8
Stark-Spin-Boson: 非単調応答の発見
KEY FINDING
ε_Stark | ⟨ZI⟩_IBM | ⟨ZI⟩_exact | 誤差
0.00 | +0.2302 | +0.2463 | 1.61%
0.25 | +0.4900 | +0.4955 | 0.56%
0.50 | +0.7429 | +0.7439 | 0.10%
1.00 | +0.9751 | +0.9956 | 2.06%
2.00 | +0.8113 | +0.8086 | 0.27%
MAE = 0.75% (4 新規回路)
ibm_marrakesh | CNOT = 40
Chart: ⟨ZI⟩ vs ε_Stark (g=0.5, T=4.0)
| 0.00 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 2.00
IBM 実機 | 0.2302 | 0.49 | 0.7429 | 0.9751 | 0.8113
厳密解 | 0.2463 | 0.4955 | 0.7439 | 0.9956 | 0.8086
ε=1.0 (=2Δ) で局在化が極大 | ε=2.0 で量子干渉により再び減少 | 最適ゲート電圧 ε_opt ≈ 2Δ の存在を示唆
Rabi 周波数 Ω=√(ε²+Δ²) が増大 → T=4.0 固定では ε=1.0 で建設的干渉、ε=2.0 で「戻り」フェーズ → IBM 実機・厳密解双方で非単調性を確認

## Slide 9
Anderson-Newns モデル: フェルミオン金属電子結合 [新規]
NEW — ボゾン→フェルミオン
H = ε_d n_d + ε_k n_k + V (c†c_k + h.c.)
JW→2 qubit, IsingXY (XX+YY)
V | n_d_IBM | n_d_exact | 誤差
0.10 | 0.8789 | 0.8931 | 1.58%
0.20 | 0.6304 | 0.6417 | 1.77%
0.30 | 0.4066 | 0.4099 | 0.80%
0.50 | 0.5033 | 0.5048 | 0.30%
0.80 | 0.9484 | 0.9600 | 1.22%
MAE = 0.84% | CNOT = 80 | ibm_marrakesh
全点で n_d_IBM < n_d_exact → T1 緩和が電荷占有を系統的に過小評価
Chart: n_d(V) 初期状態: |10⟩ (分子占有)
| 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.80
IBM 実機 | 0.8789 | 0.6304 | 0.4066 | 0.5033 | 0.9484
厳密解 | 0.8931 | 0.6417 | 0.4099 | 0.5048 | 0.96
• n_d ≈ 0.5 (V=0.50) で最小誤差 0.30% → T1 誤差が対称点でキャンセル
• V=0.30 で極小→V=0.80 で増大 → 非単調応答 (Stark と同機構)

## Slide 10
主要な物理的発見: 4 つのハイライト
①
① 位相保護の実証
overlap MAE = 12.7% のノイズ下でも
Berry 位相 γ = π を誤差 0% で再現。
NISQ でのトポロジカル保護を直接実証。
②
② 非単調 Stark 応答
ε=1.0 (=2Δ) で ⟨ZI⟩ が極大、ε=2.0 で減少。
最適ゲート電圧 ε_opt ≈ 2Δ の存在を示唆。
IBM 実機・厳密解双方で非単調性確認。
③
③ CNT 径依存性 α ∝ d²
臨界径 d_c ≈ 1.2 nm を推定。
d < 1.2 nm: 量子トンネル支配
d > 1.2 nm: 古典遷移状態理論が適用可
④
④ NISQ 高精度の実証
Heron r2 で CNOT=80 でも MAE=0.84%。
全 7 モデルで MAE < 2.1%。
80 CNOT の AN が 40 CNOT の SB を上回る。

## Slide 11
CNT 径依存性: 臨界径 d_c ≈ 1.2 nm
スケーリング則 (変形ポテンシャル近似)
ω_RBM ∝ 1/d (実測: ω ≈ 248/d cm⁻¹)
g ≈ 一定 (変形ポテンシャル近似)
→ α = 2g²/ω² ∝ d²
※ g の径依存性が有意な場合 d_c は変化 (要検証)
CNT | d (nm) | α (推定) | 反応機構
(4,4) | 0.54 | ~0.10 | 量子トンネル
(5,5) | 0.68 | ~0.16 | コヒーレント
(8,8) | 1.09 | ~0.42 | コヒーレント境界
(10,10) | 1.36 | ~0.65 | 局在化 ← 今回実証
(20,20) | 2.71 | ~2.6 | 古典遷移状態理論
臨界径 d_c ≈ 1.2 nm (α = 0.5 = Toulouse 点)
d < 1.2 nm (細径): 量子トンネル・非断熱遷移が支配的 → Marcus モデル不適
d > 1.2 nm (大径): 古典的速度論が適用可能 → 遷移状態理論で反応速度を推定可
(g ≈ 一定近似に依存 — 実験・ab initio との比較で要検証)

## Slide 12
全モデル精度比較 (MAE)
Chart: CNOT 数
| LZ (0) | RZ (0) | JT (40) | Berry 位相(2) | SB (40) | Stark-SB (40) | AN (80)
MAE (%) | 2 | 0.89 | 2 | 0 | 1.26 | 0.75 | 0.84
0.75%
最高 MAE 精度
Stark-SB (40 CNOT)
0%
位相保護
Berry γ (overlap MAE=12.7%)
0.84%
AN モデル
CNOT=80 で SB (1.26%) を上回る
<2.1%
全モデル
CNOT=0−80 で達成
グラフ横軸の括弧内は CNOT 数 / 回路。Berry は overlap 誤差ではなく位相誤差 0% を表示。

## Slide 13
今後の展望
近接課題
Stark-SB の g × ε 二次元スキャン
→ Toulouse 点感受率の α 依存性
時間依存 Stark (AC シュタルク)
→ dressed state Berry 位相
Anderson-Newns ε_d スキャン
→ 分子 LUMO エネルギー依存性
中期課題
多モード JT (E×b) — 3 qubit
→ より現実的な円錐交差モデル
Anderson-Newns 3 軌道版
→ より実際的な金属電子海
Marcus 理論の量子シミュレーション
→ 電子移動速度定数の直接計算
FT-QC への接続
Lang et al. (Xanadu, 2025)
一般化 AN: 196 論理 qubit
2.3×10⁷ Toffoli gates
核自由度付きフル GAN:
QROM + 位相勾配演算
(現行 NISQ では未実現)
IBM Quantum (2027+) での
誤り訂正実装への
ロードマップを検討

## Slide 14
まとめ
1
7 モデルを IBM Heron r2 実機で実装・検証し、すべてで MAE < 2.1% を達成。CNOT=0 (1-qubit) から CNOT=80 (Anderson-Newns) まで段階的に拡張した。
2
Berry 位相の位相保護 (誤差 0%) / Stark 応答の非単調性 (ε_opt≈2Δ) / CNT 臨界径 d_c≈1.2 nm という 3 つの物理的発見を得た。
3
Anderson-Newns モデル (フェルミオン電子移動) で MAE=0.84% を実証。ボゾン場結合 (SB) からフェルミオン金属結合 (AN) への拡張が NISQ で有効であることを確認した。
PennyLane + IBM Quantum Platform による CNT 分子界面の非断熱ダイナミクスシミュレーションの実現可能性と高精度を確認。今後は 2D パラメータスキャン・多軌道モデル・核自由度付き GAN へと展開する。